ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство многоэтажного жилого комплекса

на территории п. Шишкин Лес, сельского поселения Михайлово-Ярцевское, Подольского муниципального района, Московской области.

Московская область, Мытищинский район,

г. Долгопрудный

2010 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Московской области, Подольский муниципальный район, сельское поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес

город Москва									«23» августа 2010г.

| № п/п | Информация о застройщике |
| --- | --- |
|  | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд» |
|  | Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд» |
|  | Место регистрации | 141700, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 6 |
|  | Фактическое местонахождение | 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д.3/5, стр.1 |
|  | Режим работы застройщика, контактная информация | С 9:00 до 19:00 часов ежедневно; суббота и воскресенье – выходные дни. |
|  | Информация о государственной регистрации застройщика | Зарегистрировано 19 мая 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Долгопрудный Московской области, присвоен ОГРН 1035001855679 |
|  | Информация об учредителях (акционерах) застройщика | Единственным участником застройщика, обладающим 100% доли его уставного капитала является ООО «ВологдаТранс-Логистик» (160000, г. Вологда, ул. Турундаевская, дом 128). |
|  | Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной декларации. | Общество с ограниченной ответственностью «Ройс-Руд» в течение последних трех лет не принимало участие в проектах строительства многоквартирных жилых домов. |
|  | Лицензия (номер, срок действия, орган, выдавший лицензию) | ООО «Ройс-Руд» не осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством РФ подлежит лицензированию. |
|  | Величина собственных денежных средств, финансовый результат текущего года, размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации) | Величина собственных денежных средств: нет данных финансовый результат текущего года: нет данных размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 477 684 000 (четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рубля РФ |
| Информация о проекте строительства |
|  | Цель проекта строительства | Строительство многоквартирного 7-секционного, переменной этажности(8-9-12 этажей) жилого дома. В ходе реализации данного проекта ликвидируется имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья в Подольском муниципальном районе Московской области. |
|  | Этапы и срок реализации проекта | 1. Проектирование (2-х стадийное: проект и рабочая документация). 2. Строительство многоквартирного жилого дома. |
|  | Результат государственной экспертизы проектной документации | Положительное Заключение Государственного учреждения Московской области «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» № 50-1-4-04-15-09 от 09 июня 2009г. (Москва, ул. Обручева, д. 46) |
|  | Разрешение на строительство | Разрешение на строительство от 28.07.2009г. № RU50527000-221, выдано Администрацией Подольского муниципального района Московской области. |
|  | Права на земельный участок, границы и площадь земельного участка | Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного жилого дома от 21 июля 2008 года N 1284, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав 01.09.2009г., номер регистрации 50-50-27/058/2009-130, срок действия договора с 21.07.2008г. до 02.06.2012г. Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0030137:10, площадью 4990 м2. Земельный участок предоставляется на основании постановления Руководителя Администрации Подольского муниципального района от 02.06.2008г., № 1427, из земель государственной собственности, с категорией земель «земли населенных пунктов» Земельный участок расположен по в п. Шишкин Лес, на территории сельского поселения Михайлово- Ярцевское, Подольского муниципального района, Московской области. Описание местоположения границ земельного участка: № п/п № точки № точки Дирекционный угол Длина отрезка границы Описание Номер смежного участка Особые отметки 1 2 3 4 5 6 7 8 1 29 30 142(20'' 43.0'' 25.55 По координатам - - 2 30 31 52( 5’’ 18.1’’ 144 По координатам - - 3 31 32 4( 46’’ 42.9’’ 41.41 По координатам - - 4 32 33 325( 33’’ 0.0’’ 30.51 По координатам - - 5 33 34 229( 34’’ 21.5’’ 25.01 По координатам - - 6 34 35 145( 49’’ 14.3’’ 19.81 По координатам - - 7 35 36 188( 18’’ 34.7’’ 19.86 По координатам - - 8 29 36 51( 46’’ 17.4’’ 133.19 По координатам - - |
| Описание строящегося объекта |
|  | Общая информация об объекте (описание в соответствии с проектной документацией) | Объект расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с.п. Михайлово - Ярцевское, п. Шишкин Лес; Тип дома: монолитно-кирпичный. |
|  | Количество Самостоятельных частей в составе строящегося объекта | Число квартир 304 шт. в т.ч.: однокомнатных 166 шт. двухкомнатных 124 шт. трехкомнатных 14 шт. На 1-ом этаже предусмотрены нежилые помещения общественного назначения (магазины розничной торговли, офисы, салон красоты) в количестве – 1629,99 кв.м. |
|  | Техническая характеристика объекта и его самостоятельных частей | Площадь застройки - 3699,8 кв. м. Строительный объем – 112471,07 куб. м. Общая площадь объекта - 30,82 тыс. кв.м. в т.ч.: Технические помещения – 4790,83 кв. м. Помещения общественного назначения – 1629,99 кв. м. Общая площадь жилой части дома – 19446,83 кв. м. Количество этажей – 8-9-12 этажное здание Степень огнестойкости здания – II (СНиП 2.08.01-89, НПБ 104-95 и др.) Класс ответственности – Ф 1.3, Ф 3.1 (СНиП 21-01-97). Конструктивные решения: Фундамент: в качестве фундаментов многоэтажного жилого дома принята монолитная ж/б плита, выполненная из бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50, армированной вязаной стержневой арматурой класса Ф-III, по ГОСТ 5781-82. Стены техподполья: монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, из бетона класса В25,W4, F50, армированные вязанной стержневой арматурой класса А-111, ГОСТ 5781-82*., эффективный утеплитель и защитная стенка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования К-0 100/35/ ГОСТ 530-95. Гидроизоляция: гидроизоляция подземной части здания предусмотрена в виде оклеечной из 2-х слоев гидростеклоизола под фундаментами, силовой плитой пола по грунту и наружной поверхности стен цокольного этажа. Наружные стены: ненесущие, слоистой конструкции толщиной 430 мм. Конструкция стены: - затирка цементно-песчаным раствором – 5 мм - внутренний слой – кладка из термопеноблоков по ТУ 5741-002-40096263-02 (пенобетонные блоки В2,5 при D600 с теплоизоляционными вкладышами из пенополистирола марки ПСБ-С25; R=3,46м2 С/Вт) -300 мм; - облицовка из керамического пустотелого лицевого кирпича по ГОСТ 7484 (у=1400 кг/м3) на цементно-песчаном растворе -120 мм. Внутренние стены и колонны поперечных рам: стены монолитные, толщиной 180 мм, колонны сечением 800х250мм, 850х300мм. Бетон класса В25, арматура класса А-III, ГОСТ 5781-82*. Перекрытия: монолитные железобетонные (бетон класса В25) толциной 160 мм. По контуру наружных стен в плите перекрытия проектируются терморазъемы 150х600 мм. с шагом 750 мм. Терморазъемы в плитах перекрытия заполняются вкладышами из пенополистирола типа ПСБ-С, у=35 (25)кг/м3, лб=0,05 Вт/м С. Плиты лоджий: монолитные железобетонные, бетон класса В25 толщиной 160 мм с терморазъемами по контуру наружных стен. Ограждения балконов и лоджий - из армированной кирпичной кладки толщиной 120 мм. Перегородки: - в помещениях санузлов и кухонь – кирпич глиняный обыкновенный, ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе -120 мм; -межкомнатные - пенобетонные плиты Шахты лифтов – монолитные железобетонные из бетона кл. В25; Лестничные марши - сборные железобетонные по монолитным площадкам; Перемычки – сборные железобетонные по Серии 1.038.1-1. Входные двери - металлические утепленные индивидуального изготовления. Тамбурные двери на входах - деревянные по ГОСТ 24698-81. Окна и балконные двери - двухкамерный стеклопакет в переплете и ПВХ профилей системы «КВЕ». Кровля - кровля плоская, многоуровневая, с теплым чердаком, с внутренним организованным водоотводом. Конструкция кровли: -монолитная железобетонная плита перекрытия (бетон кл.В 25)-160 мм; -пароизоляция – синтетическая (ПВХ) пленка; -теплоизоляционный слой - плиты пенополистирольные по ГОСТ 15588-86 типа ПСБ-С, -150мм; -керамзитовый гравий Y=600 кг/куб. м по уклону; -стяжка из цементно-песчанного раствора марки 150, армированная сеткой-40 мм.; -покрытие - гидроизоляционный ковер из 2-х слоев филизола. Лестницы: монолитные, железобетонные из бетона класса В25, W4, F50, армированные стержневой арматурой класса А-III, ГОСТ 5781-82*. Отделка: Объект вводится в эксплуатацию без чистовой отделки, при этом производятся следующие работы: -установка входной двери в квартиру со скобяными изделиями, внутриквартирные двери не устанавливаются, -установка оконных и дверных балконных блоков без подоконных досок, -штукатурка примыкания ж/б конструкций и внутренних перегородок из мелкоразмерных элементов с заделкой всех отверстий, -устройство гидроизоляции в санузлах, канализация фекальная в объеме стояков с установкой заглушек в местах подсоединения внутриквартирной разводки, Отопление с установкой терморегуляторов, холодное водоснабжение в объеме стояков без установки сантехприборов и с установкой счетчиков холодного водоснабжения, горячее водоснабжение в объеме стояков без установки сантехприборов с врезкой и установка запорных шаровых кранов и с установкой счетчиков горячего водоснабжения, -установка этажных щитков и внутренних квартирных щитков для механизации отделочных работ, -шланги первичного пожаротушения и автономные пожарные извещатели выдаются владельцам квартир и устанавливаются ими самостоятельно, -монтаж магистральных воздуховодов. Вокруг здания предусматривается отмостка, выполняемая в построечных условиях из асфальтобетона по щебеночной подготовке, шириной 100 см с уклоном от здания. |
|  | Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества. | Торгово-офисное обслуживание |
|  | Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства | Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находится в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: этажные площадки, межквартирные коридоры, лифты, лестничные клетки, подъезды, помещение охраны, колясочное помещение, чердак, подвальное помещение, и другие помещения общего пользования; |
|  | Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта | Первый квартал 2011 года |
|  | Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке объекта. | Приемка Объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством с участием представителей органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации, в том числе: Министерство строительного комплекса Московской области, Администрация Подольского района Московской области |
|  | Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении проекта строительства, осуществление мер по добровольному страхованию застройщиком данных рисков | Порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. См. ст.23 п. 3 Федерального закона № 214-фз от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Риски, связанные со строительно-монтажной деятельностью. Меры по добровольному страхованию рисков не осуществляются. |
| Подрядчики |
|  | Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы. | ООО «Грандстрой» ИНН 7719651237 КПП 771901001 ОГРН 1077760970528 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д.35/18, стр.1. |

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находится в офисе ООО «Ройс-Руд» по адресу: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д.3/5, стр.1

Генеральный директор

ООО «Ройс-Руд» _________________ /Абдулгамидов Н.А./

МП